PŘÍPRAVEK NA BROUŠENÍ ŘETĚZŮ  KSSG  90/91

(obj.č. KSSG 90- 4,0;   KSSG 90- 4,8;   KSSG 90-5,5)

NÁVOD K OBSLUZE

Výrobek brousí řetěz a současně obrušuje omezovací zuby řetězu

1. Výhodou tohoto přípravku je, že nabroušení řetězu a omezovacích zubů

lze dosáhnout současně jedinou operací.

2. Díky dvěma pilníkům, které jsou upevněny v držáku v odpovídající vzdálenosti

a dvěma vodicím lištám, které zajišťují správné vedení brousící soupravy, je řetěz

broušen rovnoměrně na požadovanou hloubku 0,6 mm.

3. Souprava je od výrobce nastavena k broušení pravých zubů řetězu - pro broušení

levých zubů je nutné oba pilníky uvolnit z držáku a otočit o 180' -viz obr.2-8.

4. Kulatého pilníku využijte po celém jeho obvodu občasným pootáčením v držáku.

5. Jednotlivé druhy soupravy jsou určeny pro broušení řetězů dle následující tabulky:

souprava KSSG 4,0 - pro hobby řetězy rozteč 3/8

souprava KSSG 4,8 - pro řetězy rozteč .325

souprava KSSG 5,5 - pro řetězy rozteč 3/8 profi

6. Při broušení zubů je nutné mít lištu upevněnou ve svěráku nebo v zářezu -

viz.obr. 10 a 11 - a broušení provádět zásadně ve střední části lišty.

7. Správná poloha přípravku při broušení je znázorněna na obr.12 a 13.

Odpovídající správný úhel při broušení (55´) je pro snažší orientaci vyznačen

přímo na přípravku zkosením plastových úchytek - viz obr.13.

8. Pro přibroušení stačí 2 - 3 tahy. Na nástroj zbytečně netlačte!!

Výrobce: August Ruggeberg-PFERD,Německo

Dovozce: HCS spol. s r.o TIŠICE, Mělnická 158

PRÍPRAVOK NA BRÚSENIE REŤAZÍ KSSG  90/91

(obj.č. KSSG 90- 4,0;   KSSG 90- 4,8;   KSSG 90-5,5)

NÁVOD NA OBSLUHU

Výrobok brúsi reťaz a zároveň obrusuje omedzovacie zuby reťaze

1. Výhodou tohto prípravku je, že brúsenie reťaze a omedzovacích zubov

je možné dosiahnúť jedinou operáciou.

2. Díky dvom pilníkom, ktoré sú upevnené v držiaku v odpovedajúcej vzdialenosti

a dvomi vodiacimi lištami, ktoré zaisťujú správne vedenie brúsnej súpravy, je reťaz brúsená rovnomerne na požadovanú hĺbku 0,6 mm.

3. Súprava je od výrobcu nastavená na brúsenie pravých zubov reťaze - na brúsenie

ľavých zubov je nutné oba pilníky uvoľniť z držiaka a otočiť o 180' -viď obr.2-8.

4. Guľatý pilník využijte po celom jeho obvode občasným pootočením v držiaku.

5. Jednotlivé druhy súpravy sú určené na brúsenie reťazí podľa nasledujúcej tabuľky:

súprava KSSG 4,0 - pre hobby reťaze rozteč 3/8

súprava KSSG 4,8 - pre reťaze rozteč .325

súprava KSSG 5,5 - pre reťaze rozteč 3/8 profi

6. Pri brúsení zubov je nutné mať lištu upevnenú vo zveráku alebo v záreze -

viď.obr. 10 a 11 - a brúsenie vykonávať zásadne v strednej časti lišty.

7. Správna poloha prípravku pri brúsení je znázornená na obr.12 a 13.

Odpovedajúci správny uhol pri brúsení (55´) je pre ľahšiu orientáciu vyznačený

priamo na prípravku skosením plastových uchytiek - viď obr.13.

8. Na pribrúsenie stačia 2 - 3 ťahy. Na nástroj zbytočne netlačte!!

Výrobca: August Ruggeberg-PFERD,Nemecko

Dovozca: HCS spol. s r.o TIŠICE, Mělnická 158, CZ